B415400.015.f01	METALEN DAKLUIK

versie: 005.+   datum: 03-07-2013

1	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2  	Type: compleet geassembleerd TopAccess dakluik met unieke thermisch gescheiden constructie, #

\TOP97. \TOP99. \TOP147. \TOP159. \TOP249. \.....

3  	#

\Dagmaat (mm): 900x700. \Dagmaat (mm): 900x900.

\Dagmaat (mm): 1.400x700. \Dagmaat (mm): 1.500x900.

\Dagmaat (mm): 2.400x900. \Dagmaat.....

OPMERKING: 900x700 bij TOP97; 900x900 bij TOP99;

1.400x700 bij TOP147; 1.500x900 bij TOP159; 2.400x900

bij TOP249;

4	#

\Opstandhoogte (mm): 330.

5	#

\Materiaal: RVS-plaat materiaal (AISI 304 o.g.),

PIR (Rc-waarde 7,22 m2K/W) voorzien van glasvliescachering .

6	#

\U-waarde luik (EN-ISO 10077-2) (W/(m2K): 0,21.

7	#

\Toegestane Windbelasting (EN 12211) (Pa): 2400.

8	#

\Waterdichtheid (EN 12211) (Pa): 750.

9	#

\Geluidswering(EN-ISO 10140-1) (dB): 23.

10	#

\Toegestane Sneeuwbelasting (EN 1991-1-3) (N/m2): 950

11	#

\Toegestane stootbelasting (EN 1991-1-1) (kNm): 0,35

12	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

13	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

15  #

\.....

16  	#

\Toebehoren:

17  	#

\- rvs scharnieren.....

18  	#

\- handgrepen, buitenzijde luik.....

19  	#

\- handgreep, binnenzijde luik.....

20  	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

21  	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

22  	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

23  	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

24  	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels.

25 	#

\- elektrische bediening met afstandsbediening en

noodstroomvoorziening.....

OPMERKING: geen 2-puntsvergrendeling.

26  	#

\.....