B415400.015.f02	METALEN DAKLUIK MET ZICHTVENSTER

versie: 104.0   datum: 01-01-2013

1	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2	Type: compleet geassembleerd standaard dakluik, met

lichtdoorlatend venster, #

\DL-189.

3	#

\Dagmaat (mm): 1800x900.

OPMERKING: lange zijde is scharnierzijde.

4	#

\Materiaal: RVS-plaat met isolatie.

5	#

\Rc-waarde (NEN 1068-12) (W/(m2.K): 0,7.

6	#

\Lichtdoorlatend venster: polycarbonaat, dik 32 mm.

\Lichtdoorlatend venster: gehard dubbel glas HR++, 30

min. brandwerend.

OPMERKING: bij gehard dubbel glas is elektrische

bediening vereist.

7	#

\Hoogte opstand (mm): 280.

8	#

\.....

9	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

10	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

11	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

12	#

\.....

13	#

\Trap/ladder:

14	#

\- aluminium opsteekladder, met KOMO-klimkeur (NEN

2484+c90/NEN-EN 131-1+a11): 1-delige uitvoering.

\- aluminium opsteekladder, met KOMO-klimkeur (NEN

2484+c90/NEN-EN 131-1+a11): 2-delige uitvoering.

\- aluminium opsteekladder, met KOMO-klimkeur (NEN

2484+c90/NEN-EN 131-1+a11): 3-delige uitvoering.

\- vaste aluminium trap, met afgetopte leuningen aan

beide zijden....

15	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

\- verdiepingshoogte.....

16	#

\- voorziening: railinghaken en beveiligingsslot met

sleutel; voor aanhaken aan trede in dakluik.

17	#

\.....

18	#

\Toebehoren:

19	#

\- rvs scharnieren.....

20	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

21	#

\- handgrepen, binnenzijde luik.....

22	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

23	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

24	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

25	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

26	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels.

27	#

\- elektrische bediening met afstandbediening en

noodstroomvoorziening.....

OPMERKING: geen 2-puntsvergrendeling.

28	#

\.....